多对多无线对讲方案

一. 方案介绍

2.4G无线导游系统由不限数量的多个导游机和不限数量的多个游客机组成，游客机跟导游机配对后开机就能听到多个导游的声音，导游机也有收听功能，正常距离可达100米，超出接收距离游客机会有声音提示，游客机充满电可连续使用一周时间，满足一次出游旅程；导游机除了可讲话外，还可通过音频接口播放音乐或景点介绍。

二. 特点

1. 预置信道数14个，多发多收。

2. 音频传输采用数字化处理，抗干性强。

3. 无线传输具有抗WIFI干扰能力。

4. 传输距离空旷地带100米以上。

5. 带耳机功放和数字音量调节。

6. 带音频接口，可放音乐。

7、游客终端超低功耗，待机电流小于 1mA

8、导游终端可以复制备用机。

三. 規格

| 规格项目 | 音频发射模块 | 音频接收模块 |
| --- | --- | --- |
| 供电电压 | 3.6～5V | 3.6～5V |
| 消耗电流 | <60mA | <=15mA |
| 工作温度 | 0 ～ +70 ℃ | 0 ～ +70 ℃ |
| 频率范围 | 2400～2483.5MHz | 2400～2483.5MHz |
| 信道数目 | 14 | 14 |
| 调制方式 | GFSK | GFSK |
| 发射功率 | 10dBM |  |
| 输入阻抗 | 1OK Ohm |  |
| 输入电平 | 2.8Vp-p(Max) |  |
| 接收灵敏度 |  | -85dBm(Min.) |
| 输出阻抗 |  | 32 Ohm |
| 输出电平 |  | 2Vp-p(Max) |
| 音频时延 | <10ms |
| 频率响应 | 20～8KHz,±3dB |
| 动态范围@1kHz | 81dB |
| 失真度THD | 0.1% |

四、功能简介

- 组团

导游机分主机和从机，导游机都可以双向对讲。组团时导游主机只有一台，导游从机不限数量，游客机不限数量。

- 散团

导游主机可解除游客机和导游从机ID绑定关系，实现散团功能

- 遥控关机

导游主机可遥控所有游客机和导游从机关机

- 一键静音

- 切换信道

碰到无线干扰时，导游主机切换信道，游客机和导游从机自动跟随。

- 外置音频和麦克风同时输入

外置音频和麦克风信号同时输入或者 外置音频和麦克风信号选择输入

- 多导游机

A、1台导游机主机+多台导游从机+多台游客机

B、1台导游机主机+多台导游从机

C、1台导游机主机+多台游客机

导游主机每次只能跟一台导游从机实时对讲，而其他的导游从机和游

客机均能听到对讲内容，需要对讲的导游从机只要抢到麦即可，游客

机只有收听的功能。